## Slide 1: MagnTek 麦歌恩
磁技术带来美妙变革
MKT Dept, MagnTek
magntek.com.cn
一体式电流传感器IC简介

## Slide 2
Contents
/01
电流IC简介
工作原理
特点介绍
MT9221/3
MT9222
/02
应用介绍
空气炸锅机
智能料理机
洗 地 机
商用变频空调

## Slide 3
/01
MT电流IC简介
工作原理 · 特点介绍 · MT9221/3 · MT9222

## Slide 4
一体式电流传感器IC--工作原理
一体式电流检测芯片：将芯片串接在被测电流回路中，通过在芯片中直接集成“磁路”，可以方便的将被测交直流信号转化为磁型号，再利用“霍尔效应原理”，将磁信号转化为与电流成比例的电压信号，再通过芯片内部的校准及温度补偿模块将输出校准到常温±1%，全温±2.5%以内的检测精度。
一体式电流传感器芯片（内置磁路）
MT922X
0~65A

## Slide 5
一体式电流传感器IC--特点介绍
空气间隙
3.9mm
爬电距离
4.2mm
霍尔1
霍尔2
被测电流经过产生的磁场
隔离式电流检测：
芯片采用Flip Chip封装技术，将芯片悬浮在源边框架之上，并在其中填充绝缘树脂，使源副边之间轻松实现2400Vrms/1min的绝缘耐压强度、4.2mm的爬电距离以及不小于380Vrms的基本隔离工作电压。

## Slide 6
一体式电流传感器IC--特点介绍
“零”磁滞：
所谓“磁滞”是指：框架上流过DC电流，电流会产生磁场，此时如果框架中带有铁、镍、钴成分，将导致当DC电流消失之后，框架上会存在残留磁场，该残留磁场最终会变成电信号，最终影响产品的测试精度。MT922X系列电流传感器使用“无磁”框架，相比于“开环电流传感器”，几乎不存在磁滞效应。
Vout
Vout
Vout
Vout
Vout
Vout
+Ip
+Ip
+Ip
Ip
1
2
3
-Ip
-Ip

## Slide 7
一体式电流传感器IC--特点介绍
外部共模磁场抑制：
为获得“零磁滞”，芯片内部没有使用用于集中磁场的磁芯，所以芯片容易受到外部杂散磁场的影响，所以为了解决这个问题的方法是使用差分电流检测技术，其原理是在芯片内设置两个增益相同的霍尔器件，这两个霍尔器件分别设置在内部电流导体的内部和外部，当正常电流流过，这个两个霍尔器件会检测到极性相反的磁场。而当芯片外部存在一个干扰磁场时，两个霍尔器件将看到相同的磁场，通过差分消除外部磁场干扰对测量精度的影响。
差分霍尔设计
霍尔1
霍尔2
S
N
外部干扰磁场
B=BH1 - BH2

## Slide 8
MT9221&MT9223简介
单击此处添加
内容文字信息
单击此处添加
内容文字信息
单击此处添加
内容文字信息
电压范围4.5~5.5V
温度范围-40~125℃
150kHz 高速带宽
非线性度＜±0.5%
精度 < ±1.5%
响应时间 < 4us
低噪声 119uA/√Hz
隔离电压 2400 VRMS
0~±50A连续电流测量范围
外部磁场干扰抑制能力
内部集成电流导体回路
内部集成温度补偿
比例输出
SOP-8
主要特点
应用电路
引脚定义
外形透视

## Slide 9
MT9222简介
单击此处添加
内容文字信息
单击此处添加
内容文字信息
主要特点
单击此处添加
内容文字信息
电压范围4.5~5.5V
温度范围-40~125℃
150kHz 高速带宽
非线性度＜±0.5%
精度 < ±1.5%
响应时间 < 4us
隔离电压 4800 VRMS
±20A~±65A流测量范围
外部磁场干扰抑制能力
内部集成电流导体回路
内部集成温度补偿
比例输出
SOP-16W
13000A雷击浪涌电流
应用电路
引脚定义
外形透视

## Slide 10
/02
MT电流IC应用介绍
空气炸锅机 · 洗地机 · 智能料理机 · 商用变频空调

## Slide 11
空气炸锅机
成功案例 | 
加热盘
应用位置
精准控制加热电流大小
功能
MT9223CT-20BR5
推荐型号
温漂小，检测精度高
自带隔离，应用简单
优点

## Slide 12
洗地机
成功案例 | 
吸尘滚刷
应用位置
堵转电流大小检测
功能
MT9223CT-20BR5
推荐型号
检测精度高
响应速度快
优点

## Slide 13
智能料理机
成功案例 | 
加热模块
应用位置
检测加热电流
调节加热功率
功能
MT9223CT-20BR5
推荐型号
自带隔离，检测精度高
响应速度快，实时反馈
优点

## Slide 14
商用变频空调
成功案例 | 
逆变器
应用位置
逆变相电流检测
功能
MT9223CT-30BR5
推荐型号
隔离检测，应用简单
优点

## Slide 15
Shanghai MagnTek Microelectronics Inc.
Tel. 021-20965129
E-mail. info@magntek.com.cn
Web. www.magntek.com.cn