## Slide 1: MagnTek 麦歌恩
磁技术带来美妙变革
MKT Dept, MagnTek
magntek.com.cn
一体式电流传感器IC简介

## Slide 2
Contents
/01
电流IC简介
工作原理
特点介绍
MT9221/3
MT9222
/02
MT与同类竞品对比
主营业务
产品介绍
研发实力
服务能力
/03
电流IC应用介绍
通用变频器
伺服驱动器
光伏逆变器
便携储能电源
其他工业设备

## Slide 3
/01
MT电流IC简介
工作原理 · 特点介绍 · MT9221/3 · MT9222

## Slide 4
一体式电流传感器IC--工作原理
一体式电流检测芯片：将芯片串接在被测电流回路中，通过在芯片中直接集成“磁路”，可以方便的将被测交直流信号转化为磁型号，再利用“霍尔效应原理”，将磁信号转化为与电流成比例的电压信号，再通过芯片内部的校准及温度补偿模块将输出校准到常温±1%，全温±2.5%以内的检测精度。
一体式电流传感器芯片（内置磁路）
MT922X
0~65A

## Slide 5
一体式电流传感器IC--特点介绍
空气间隙
3.9mm
爬电距离
4.2mm
霍尔1
霍尔2
被测电流经过产生的磁场
隔离式电流检测：
芯片采用Flip Chip封装技术，将芯片悬浮在源边框架之上，并在其中填充绝缘树脂，使源副边之间轻松实现2400Vrms/1min的绝缘耐压强度、4.2mm的爬电距离以及不小于380Vrms的基本隔离工作电压。

## Slide 6
一体式电流传感器IC--特点介绍
“零”磁滞：
所谓“磁滞”是指：框架上流过DC电流，电流会产生磁场，此时如果框架中带有铁、镍、钴成分，将导致当DC电流消失之后，框架上会存在残留磁场，该残留磁场最终会变成电信号，最终影响产品的测试精度。MT922X系列电流传感器使用“无磁”框架，相比于“开环电流传感器”，几乎不存在磁滞效应。
Vout
Vout
Vout
Vout
Vout
Vout
+Ip
+Ip
+Ip
Ip
1
2
3
-Ip
-Ip

## Slide 7
一体式电流传感器IC--特点介绍
外部共模磁场抑制：
为获得“零磁滞”，芯片内部没有使用用于集中磁场的磁芯，所以芯片容易受到外部杂散磁场的影响，所以为了解决这个问题的方法是使用差分电流检测技术，其原理是在芯片内设置两个增益相同的霍尔器件，这两个霍尔器件分别设置在内部电流导体的内部和外部，当正常电流流过，这个两个霍尔器件会检测到极性相反的磁场。而当芯片外部存在一个干扰磁场时，两个霍尔器件将看到相同的磁场，通过差分消除外部磁场干扰对测量精度的影响。
差分霍尔设计
霍尔1
霍尔2
S
N
外部干扰磁场
B=BH1 - BH2

## Slide 8
MT9221&MT9223简介
单击此处添加
内容文字信息
单击此处添加
内容文字信息
单击此处添加
内容文字信息
电压范围4.5~5.5V
温度范围-40~125℃
150kHz 高速带宽
非线性度＜±0.5%
精度 < ±1.5%
响应时间 < 4us
低噪声 119uA/√Hz
最大工作电压380Vrms / 538Vdc
隔离电压 2400 VRMS
0~±50A连续电流测量范围
外部磁场干扰抑制能力
内部集成电流导体回路
内部集成温度补偿
比例输出
SOP-8
主要特点
应用电路
引脚定义
外形透视

## Slide 9
MT9222简介
单击此处添加
内容文字信息
单击此处添加
内容文字信息
主要特点
单击此处添加
内容文字信息
电压范围4.5~5.5V
温度范围-40~125℃
150kHz 高速带宽
非线性度＜±0.5%
精度 < ±1.5%
响应时间 < 4us
隔离电压 4800 VRMS
最大工作电压1097Vrms / 1550Vdc
±20A~±65A流测量范围
外部磁场干扰抑制能力
内部集成电流导体回路
内部集成温度补偿
比例输出
SOP-16W
13000A雷击浪涌电流
应用电路
引脚定义
外形透视

## Slide 10
/02
MT与同类竞品对比
通用变频器 · 伺服驱动器 · 光伏逆变器 · 便携储能电源

## Slide 11
MT与同类产品性能对比
Vcc=5V，SNST=30.8mV/A
Vcc=5V，SNST=30.8mV/A，IP=IP(MAX)
Vcc=5V，SNST=30.8mV/A，IP=IP(MAX)
Chart: 
| -40 | -10 | 27 | 55 | 85 | 125 | 150
MT9221 VOQ（V） | 2.492 | 2.4924 | 2.4935 | 2.4946 | 2.4958 | 2.4966 | 2.4958
ACxxx4 VOQ（V） | 2.4974 | 2.495 | 2.4962 | 2.4961 | 2.496 | 2.4961 | 2.4984
MT9222 VOQ (V)
AC*724 VOQ (V)
Chart: 
| -40 | -20 | 25 | 55 | 85 | 125 | 150
MT9221 VOQ (V) | -0.0076 | -0.01025 | -0.0061 | -0.00875 | -0.0065 | -0.0114 | -0.02065
AC*724 VOQ (V) | 0.018141 | 0.0092963 | -0.0070436 | -0.0065938 | -0.0059942 | 0.00045179 | 0.0053987
MT9222 ETOT
AC*724 ETOT
Chart: 
| -40 | -20 | 0 | 25 | 55 | 85 | 125 | 150
MT9222 ESNST | -0.0043 | -0.006 | -0.004 | -0.0032 | -0.0066 | -0.0052 | -0.0102 | -0.0178
AC*724 ESNST | 0.0201 | 0.0129 | 0.0029 | -0.0044 | -0.0039 | -0.0033 | 0.0031 | 0.0069
MT9222WT
VS
AC*724KMA
主要参数对比：中值-VOQ、灵敏度温漂-ESNST、全温输出精度误差-ETOT

## Slide 12
MT与同类产品性能对比
型号 | MT9222WT | A**724KMA | UNIT
平均值 | 2.530885666 | 2.532106 | V
最大值 | 2.557106554 | 2.554836 | V
最小值 | 2.50684102 | 2.508462 | V
VPP | 0.050265534 | 0.046374 | V
AC*724KMA-50AB
MT9222WT-50A
输出噪声对比----数据采集卡
测试条件：VCC=5V，VCC-GND 100nF，OUT-GND 1nF

## Slide 13
MT与同类产品性能对比
AC*724KMA-50AB
MT9222WT-50A
输出噪声对比----示波器
测试条件：VCC=5V，VCC-GND 100nF
20mV/div 1ms/div
20mV/div 1ms/div
型号 | MT9222WT | A**724KMA | UNIT
VPP | 68 | 64 | mV

## Slide 14
MT与同类产品性能对比
输出响应时间对比
01
MT9222WT-20BR5
Response time: 2.84uS
02
AC*724KMA-20AB
Response time: 2.84uS
IP=20A
OUTPUT
IP=20A
OUTPUT

## Slide 15
/03
MT电流IC应用介绍
通用变频器 · 伺服驱动器 · 光伏逆变器 · 便携储能电源

## Slide 16
通用变频器
成功案例
德力西
孚瑞肯
众辰
源信
金田
变频器输出与电机之间
应用位置
采集UVW信号监控电流
作过流或过载保护
功能
MT9223系列
MT9222系列
推荐型号
隔离检测，集成度高
结构简单，成本优势明显
优点

## Slide 17
专用变频/逆变器
成功案例
天步
天源
优众新能源
赛孚德
晶福源
变频器输出与电机之间
应用位置
采集UVW信号监控电流
作过流或过载保护
功能
MT9223系列
MT9222系列
推荐型号
隔离检测，集成度高
结构简单，成本优势明显
优点

## Slide 18
伺服/步进电机驱动器
电流控制环
应用位置
电机UVW相电流检测
功能
MT9223系列
MT9221系列
推荐型号
隔离检测，精度较高
集成度高，结构简单
优点
成功案例
雷赛智能
杰美康
星火自动化
日鼎
之山

## Slide 19
便携储能电源（PES）
电池输入输出端
各输出端口
应用位置
电池能耗监测
输出电流检测
功能
MT9223系列
MT9222系列
推荐型号
隔离检测，集成度高
结构简单，成本优势
优点
成功案例
德兰明海
正浩创新
电小二
迪比科
百酷新能源

## Slide 20
20
组串式光伏逆变器
组件输入端
/MPPT
应用位置
直流侧
电流检测
功能
MT9222系列
推荐型号
隔离耐压高，UL认证
体积小，成本优势
优点
成功案例
古瑞瓦特
首航新能源

## Slide 21
Shanghai MagnTek Microelectronics Inc.
Tel. 021-20965129
E-mail. info@magntek.com.cn
Web. www.magntek.com.cn